Sieci Mesh

---
Definicja
Different from traditional (wireless) networks, a (wireless) mesh network is dynamically self-organized and self-configured.
In other words, the nodes in the mesh network automatically establish and maintain network connectivity.
(Ekram Hossain, Kin K. Leung, "Wireless Mesh Networks)

---
Typy sieci mesh
Full meshed
Węzły widzą wszystkie węzły
Partly meshed
Węzły widzą tylko częśc węzeł
Proactive network
Informacja o topologji stale się aktualizuję
Reactive network
Informacja o topologji aktualizuję się w czasie transmisji

---
Model OSI
7. Application
6. Presentation
5. Session
OLSR
4. Transport
3. Network
Protokoły
B.A.T.M.A.N
2. Data Link
802.11s
HWMP
1. Network

---
OLSR
- Protokól proaktywny
- Na podstawie protokołu IP
- Buduje routy za pomocą wiadomości typu:
  - HELLO
  - TC
- Definicja w RFC 3626
- Wady:
  - Nie uwzględnia jakośći kanału transmisjinego
No. Time Source Destination Protocol Info
      1 0.000000 10.0.1.1 10.0.1.255 UDP OLSR (IPv4) Packet
Length: 20 Bytes
Frame 1 (50 bytes on wire, 50 bytes captured)
Point-to-Point Protocol
Internet Protocol, Src: 10.0.1.1 (10.0.1.1), Dst: 10.0.1.255 (10.0.1.255)
User Datagram Protocol, Src Port: olsr (698), Dst Port: olsr (698)
Optimized Link State Routing Protocol
    Packet Length: 20 bytes
    Packet Sequence Number: 0
    Message Type: HELLO (1)
    Validity Time: 6.000 (in seconds)
    Message Size: 16 bytes
    Originator Address: 10.0.1.1 (10.0.1.1)
    Time to Live: 1
    Hop Count: 0
    Message Sequence Number: 0
    Hello Emission Interval: 6.000 (in seconds)
    Willingness: Default

---
Symulacja OLSR w NS-3

---
Cele pracy: Teoria
- Znajdowanie ruty
- Zapewnenie jakośći
- Zapewnienie skalowalnośći
- Minimalizacja kosztów
- Teorie grafów
- Teoria gry
- Eksploracja algorytmów
  - Dijkstra
  - Floyd-Warshall
  - Johnson

---
Cele pracy: praktyka - uC
- Implementacja prototypowa
- Na podstawie mikrokontrolera (Atmel ATMega16)
- Napisana w C

---
Cele pracy: praktyka - RF
- Moduły HopeRF
- Dozwolone częstotliwośći:
- 868MHz / 433 Mhz
- Prędkość:
- 115kb/s-256kb/s

---
Zastosowania dużej skali
- Monitoring i kontrola budynkowa: biura, hotele, szpitale i inne duże struktury
- Przemysłowy monitoring produkcji, bezprzewodowe sensory, maszyny
- Monitoring środowiska: temperatura, wilgoć, zanieczyszczenie
- Militarne zastowania: koordynacja ludzi i maszyn w dynamicznych sytuacjach
- Dostęp do internetu

---
Zastosowania małej skali
- Monitoring i sterowanie aplikacji w domu: ”inteligentny dom”
- Monitoring medyczny: tworzenie sieci urządzen monitorujących parametry medyczne
- Urządzenia elektr. Konsumpcyjne: DVD, TV, Set-Top boxy, Receiver
- Siec urządzen w samochodzie

---
Zastosowania Niekomercyjne
- Alternatywne sieci komunikacyjne: Freifunk
- Rozwiązania dostępnośći sieci w rejonach ze słabą infrastrukturą

---
Dziękuję za uwagę